## Slide 1: 1. 基本的な書式 （スライド見出し：40 pt）
平文は24 pt 前後を目安にする
アニメーションはフェード程度にとどめる
（必要があれば他にも使ってOK）
強調は多用しすぎない（色使ってもOK）
部内のみでの使用を前提に引用等は厳格にしなくてよいものとする
画像を多く使い理解しやすいように
話す内容はノートにしっかり書く（話す人は代々変わっていくので）
Notes: 話す内容はノートにしっかり書きましょう。

## Slide 2: Lチカをしてみよう
・目標
１秒ごとに、LEDの色が赤→緑→青→赤→…を切り替えてみよう
・手順
1:VSCodeの左上、ファイルのフォルダを開くから、配布したフォルダの中のSample/LEDを開く
2:VSCodeの左のエクスプローラーから、src/main.cppをクリックして開く
3:main.cppにプログラムを書こう

## Slide 3: Lチカをしてみよう
プログラムを書く上でのヒント
・LEDを光らせるには…繋がっているピンに電圧を掛けよう
・何を書けばいいか分からない…サンプルに既に書かれているものをコピペして使ってみよう
書き終わったら、パソコンと繋いでVSCodeの下の「→」マークのアップロードを押して、マイコンにプログラムを書き込もう

## Slide 4: 次にやるものを選ぼう
このボードにはボタンや光センサーも乗っている。またこのマイコンとパソコンの間ではシリアル通信というものを用いて、相互にデータを送り動作させることができる。
これを活かして何をしたいか選んでみよう
1:ボタンでLEDを制御する
2:光センサーでLEDを制御する
3:シリアル通信でLEDを制御したり、光センサーの値を読み取る

## Slide 5: ボタンを使ってみよう
・目標1
ボタンを押すとLEDが消え、離すと光るようにしてみよう
サンプル:Button LED Simple
・目標2(難しい)
ボタンを押すと、消灯→赤→緑→青→消灯…という風に切り替えよう
サンプル:Button LED
・ヒント
digitalRead(Button)でボタンに繋がるピンの電圧がHIGH(3.3V)かLOW(0V)か読める。あとはif文を使って分岐させてみよう

## Slide 6: 光センサーを使ってみよう
・目標
光センサーの値が4000以上の時にLEDを青、4000未満3000以上の時に緑、3000未満2000以上の時に赤、2000未満の時は消灯するようにしてみよう。
サンプル:Sensor LED
・ヒント
光センサーの値は真っ暗のときに1300、スマホのライトを直接当てた時に4100ぐらいになる。光センサーの値はanalogRead(Sensor)で読み取れる

## Slide 7: シリアル通信をしてみよう
・目標1
ボタンの電圧をパソコンで見てみよう
サンプル:Button Serial
・目標2
光センサーの値をパソコンで見てみよう
サンプル:Sensor Serial
・目標3
パソコンからLEDの光り方を制御しよう
サンプル:Serial LED